ПОДКАТНОЕ ДОСМОТРОВОЕ ЗЕРКАЛО

# СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

# ПЗ-1

2012

Изделие предназначено для визуального обследования днищ легковых, грузовых автомобилей и других труднодоступных мест.

Изделие состоит из металлического корпуса на 4-х колёсах с закрепленными на нём сферическим зеркалом, съёмным светодиодным осветителем со ступенчато регулируемой яркостью освещения, и съёмной складной штангой с ручкой.

Комплектность изделия:

- Зеркало в корпусе с колесами 						- 1 шт.

- Светодиодный  осветитель							- 1 шт.

2. 	Ручка складная 								- 1 шт.

3. 	Защитный чехол для транспортировки зеркала				- 1 шт.

4. 	Защитный чехол для транспортировки складной штанги		- 1 шт.

5. 	Инструкция по эксплуатации изделия					- 1 шт.

6. 	Болт крепления частей штанги						- 1 шт.

7. 	Болт крепления штанги к корпусу зеркала					- 1 шт.

8. 	Гайка крепления штанги к корпусу зеркала				- 1 шт.

9. 	Ключ (шестигранный)							- 1 шт.

Технические  характеристики изделия:

| Размер сферического зеркала | 320 х 290 мм |
| --- | --- |
| Материал зеркала | стекло |
| Яркость осветителя | 120Lm |
| Размер каретки с зеркалом и осветителем | 374 х 344 х 80 мм |
| Длина ручки в сборе | 1300 мм |
| Вес изделия без источников питания | 4.8 кг |
| Источник питания | 6 батарей типа ААА |

Инструкция пользователя

Рис. 1

- Корпус изделия

- Складная двухсекционная штанга

- Болт крепления ручки к корпусу

- Съёмный светодиодный осветитель

- Сферическое зеркало

- Ручка

- Хлястик

- Колесо

Рис.1	Общий вид изделия

Рис. 2

- Верхняя часть штанги (с ручкой)

- Нижняя часть штанги

- Болт крепления верхней и нижней частей штанги

- Болт крепления штанги к корпусу зеркала

- Гайка крепления штанги к корпусу зеркала

Рис. 2 	Складная штанга

Для приведения изделия в рабочее положение необходимо:

- Достать из упаковки две части складной штанги

- Состыковать две половины штанги как показано стрелкой А

- Закрепить соединение болтом 3 как показано стрелкой B

- Пристыковать штангу к креплению на корпусе зеркала и закрепить болтом 4 и гайкой 5 как показано стрелкой С

Изделие готово к работе.

Использование светодиодного осветителя:

Рис.3

- Корпус осветителя

- Магнитные держатели

- Крючки для подвешивания осветителя при использовании его как переноски

- Кнопка включения освещения

- Кнопки увеличения / уменьшения яркости

Рис. 3 	Съёмный светодиодный осветитель

Для подсветки осматриваемой поверхности днища автомобиля, грузовика и др., в изделии применяется светодиодный осветитель с 60 светодиодами. Питание осуществляется 6 батареями типа ААА. Яркость подсветки ступенчато регулируется кнопками 5. Фиксация осветителя в пазах корпуса изделия осуществляется магнитными фиксаторами 2. При необходимости, осветитель можно извлечь из корпуса изделия и использовать как переносную лампу. Осветитель можно подвесить, используя встроенные в него крючки.

Гарантия на изделие ( при соблюдении инструкции по  эксплуатации) – 12 месяцев.